## Slide 1
MEDMISSION
01 / 05
결핵 검진 현장 · 태블릿 문진에서 X-RAY 워크리스트까지
태블릿과 브릿지, 두 프로그램 개요
태블릿 문진이 랩톱을 거쳐 콘솔 워크리스트로 그대로 올라감. 촬영 담당이 환자 정보를 다시 입력하지 않는 것이 목표.
현재
종이 문진
촬영실에서 재입력
사람 손 · 오타 · 대기
촬영
문진 내용은 판독까지 가지 못함
변경 후
태블릿 문진
랩톱 (브릿지)
워크리스트 자동 등재
촬영
문진 답변은 API로 조회 가능
없애려는 것은 가운데 한 칸 — 촬영실에서 환자 정보를 사람이 다시 입력하는 단계.
전제
인터넷 없는 폐쇄망. 브릿지는 서버 불필요 — 랩톱 1대 + 같은 Wi-Fi의 태블릿 몇 대. PACS 서버 PC와 달리 네트워크가 흔들려도 태블릿이 문진을 물고 기다림.
이 회의의 목적
랩톱 SW가 워크리스트를 조회하고, 촬영 영상의 환자 ID로 문진을 가져가는 부분 합의. 매뉴얼과 실사 160건 분석 완료 — 상대 수정 없이 붙는 상태.
브릿지가 하지 않는 것
먼저 호출하지 않음. 영상 다루지 않음. 저장하지 않음. 조회당하는 쪽.

## Slide 2
전체 구성
02 / 05
랩톱 한 대가 가운데
태블릿 ×N
Android 문진 앱
브릿지 (랩톱)
문진 수신 API · SQLite
DICOM MWL SCP
MPPS SCP
관리 화면 · mDNS 광고
MDVizio-X AI
MWL SCU · 촬영 · AI 판독
MPPS SCU · PACS SCU
콘솔과 판독 SW가 같은 프로그램
문진 전송
C-FIND
MPPS
브릿지는 먼저 연결하지 않음. 태블릿이 밀어 넣고, MDVizio-X가 가져감. 점선은 MDVizio-X가 보내오는 방향.
태블릿 앱
7개 섹션 문진, 입력 중 자동 저장. 모든 기록을 태블릿 DB에 먼저 저장하므로 Wi-Fi가 끊겨도 접수 계속 가능. 브릿지는 mDNS로 자동 탐색, 전송 실패 건은 15분 주기 재시도.
브릿지
폴더 복사 후 실행 파일 하나. .NET 설치·DB 서버 불필요. MDVizio-X에는 워크리스트로, HTTP를 부를 수 있는 쪽에는 REST로 내어줌. 관리 화면은 그 랩톱 본체에서만 열림.
Android 8.0+ 서명 릴리스 APK .NET 9 단일 exe SQLite

## Slide 3
흐름과 상태
03 / 05
언제 워크리스트에 오르고, 언제 내려가는가
1 · 문진 작성
태블릿 · 번호 자동 부여
2 · 랩톱 전송
실패 시 자동 재시도
3 · 워크리스트 등재
콘솔이 C-FIND 조회
4 · 촬영
영상의 환자 ID로 문진 조회
5 · 완료 처리
MPPS면 자동, 아니면 수동
워크리스트에 노출되는 구간
Received · InProgress
아직 랩톱에 없음
태블릿에만 보관
5번 이후 상태 — Completed · Cancelled. 워크리스트에서 제외되나 목록에는 잔존
실사 160건은 전부 IN PROGRESS로 남아 있었음 — 완료 처리가 한 번도 되지 않았다는 뜻
150명 규모에서 생기는 문제
완료 처리가 밀리면 목록이 하루 종일 누적. 눈앞 환자를 긴 목록에서 찾아야 함.
해법 — MPPS · 구현 완료
MDVizio-X가 촬영 시작·완료를 브릿지에 알려주면 상태가 자동 변경. 설정에서 MPPS 주소만 지정하면 됨 — 워크리스트와 같은 포트·AE.

## Slide 4
연동 지점
04 / 05
표준 C-FIND로 목록, 문진 전량은 DICOM에 동봉
A · DICOM 워크리스트
항목 | 값
AE Title | MEDMISSION · 검사 안 함
포트 | 11112 · 랩톱별 상이 · MPPS 동일
지원 | C-ECHO, MWL C-FIND, MPPS
Modality | DX · 실사 160건 근거
문자셋 | ISO_IR 192 · 상대는 IR 149
조회 키 | Patient ID, Name, Accession, Date
표에 없는 조회 키는 거부하지 않고 무시. 이름·접수번호는 와일드카드와 대소문자 무시 — 문진지 번호를 손으로 치는 동선이라 관대하게 처리. Windows가 11112를 예약한 랩톱은 12112 등으로 바뀌므로 포트는 현장 확인 필요.
B · 문진 전량 · 워크리스트에 동봉
층 | 위치
표준 태그 | 전화 · 키 · 몸무게 · 흡연
판독용 텍스트 | (0010,21B0) 전 항목
JSON 원문 | (1001,xx31) UT
항목별 name/value | (1001,xx40) SQ
식별자 | recordId = Patient ID
MDVizio-X에 HTTP 클라이언트가 없어 REST를 못 씀. 그래서 문진 전 항목을 DICOM에 실어 보냄. 사설 블록은 상대가 AI 결과를 쓰는 (1001) MDAI_PRIVATE_CREATOR 그대로 — 요소 30번대. 상대 수정 0.
매칭은 Patient ID로
recordId = Patient ID (0010,0020) · UUID · 항상 존재하고 유일. 영상에서 이 값을 읽어 문진을 조회하는 것이 권장 경로.
매칭 기준으로 부적합한 것
no = Accession Number는 비거나 겹칠 수 있음. 환자 이름도 비어 있을 수 있음. 전 구간 평문 HTTP — 폐쇄망 전제로 TLS 보류 중.

## Slide 5
현황
05 / 05
현재 상태와 다음 단계
항목 | 담당 | 상태
태블릿 앱 · 서명 APK | 브릿지 팀 | 완료
브릿지 단일 실행 파일 · 배포본 | 브릿지 팀 | 완료
문진 전송 · 워크리스트 조회 검증 | 브릿지 팀 | 완료
연동 규격 문서 · 운영자 가이드 | 브릿지 팀 | 완료
워크리스트 태그 보강 · 문진 전량 탑재 | 브릿지 팀 | 완료
MPPS SCP 구현 | 브릿지 팀 | 완료
매뉴얼 · 실사 160건 분석 | 브릿지 팀 | 완료
MPPS 설정 · 실기 확인 | MDVizio-X | 오늘
워크리스트 실조회 검증 | MDVizio-X | 미착수
ai.dcm 신원 소실 · AI 임계값 | AI 담당 | 신규
실물 태블릿 · 포트 확인 · 운영자 교육 | 현장 | 준비 중
오늘 켤 것
설정 > NETWORK > MPPS에 워크리스트와 같은 주소·포트·AE 입력. 첫 환자에서 상태가 자동으로 넘어가는지 함께 확인.
현장 운영
스터디당 72MB · 150명이면 하루 10.8GB. PACS 서버 PC를 들고 다니지만 네트워크 문제로 못 쓰는 날이 잦아, 그런 날은 전부 랩톱에 쌓임.
별도 이슈
실사 160건에서 AI 파이프라인 문제 3건 확인. 연동 안건이 아니라 별건이라 문서로 정리해 뒀음 — docs/field-data-findings.md
문진 수집만 놓고 보면 파일럿은 즉시 가능. 상세 규격은 docs/integration-spec.md 참조.